## Slide 1: SystemVerilog的DPI接口
快捷的C语言调用方法

## Slide 2: Directly Program Interface
Introduction
Import function
Export method
Data type mapping
Argument Direction
Open array
Time consuming task

## Slide 3: 简介
C语言接口，C++兼容
头文件svdpi.h
C语言编译工具gcc
标准C，（不完全兼容VC6.0）

## Slide 4: 输入函数
SV侧
  声明
  import "DPI-C" function void displaylogicvec(logic [7:0] i);
  调用
  initial displaylogicvec(l);
C侧
  #include <stdio.h>
  #include "svdpi.h"
  void displaylogicvec(svLogicVec32 *l) {
  printf("data = %d, control = %d", l->d, l->c);
  }

## Slide 5: 输入函数
直接引入C标准函数
import "DPI" function chandle malloc(int size);
import "DPI" funciton void free(chandle ptr);

## Slide 6: 输入方法（function，task）
export the sv function in sv-layer
export "DPI" funcion export_fun;
define the sv function in sv-layer
function void export_fun(input int foo,string str,
logic [7:0] logic_arr, bit [63:0] bit_vec);
int i,j,k;
begin
$display("%s",str).
//.....
end
endfunction

## Slide 7: 输出方法
export the sv function in c-layer
invoke the sv function in c-layer.
int add_int()
{
export_fun(i,str,logic_vec,bit_vec);
}
extern void export_fun(int, char*, svLogicVec32*, svBitVec32*);

## Slide 8: 数据类型映射
双状态数据类型与四状态数据类型
  四状态 reg, logic, interger, time
  双状态
  bit，int，byte， shortint， longint
void fib(svLogicVecVal data[20])
{
data0.aval=1;
data0.bval=0;
}
四状态值 | aval | bval
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
z | 0 | 1
x | 1 | 1

## Slide 9: 数据类型映射
映射表
SV | CIN | COUT
byte | char | char*
shortint | short int | short int*
int | int | int
longint | long long int | long int*
shortreal | float | float*
real | double | double*
string | const char* | char*
string[N] | const char** | char**
bit | svBit/unsigned char | svBit*/unsigned char
logic,reg | svLogic/unsigned char | svLogic*/unsigned char*
bit[N:0] | const svBitVecVal* | svBitVecVal*
reg[N:0],logic[N:0] | const svLogicVecVal* | const svLogicVecVal*
open array[] | const svOpenArrayHandle | svOpenArrayHandle
chandle | const void* | void*

## Slide 10: 参数方向
支持
input, output & inout
不支持
  ref
建议
  在C语言侧，将输入定义为const。

## Slide 11: 开放数组-传输事务级的大量数据
import "DPI-C" function void mydisplay(inout int h[][]);
program automatic test;
int a[6:1][8:3];
initial begin
foreach(a[i][j])
a[i][j]=i+j;
mydisplay(a);
end
end
void mydisplay(const svOpenArrayHandle h)
{
int i,j;
int lo1=svLow(h,1);
int hi1=svHigh(h,1);
int lo2=svLow(h,2);
int ho2=svHigh(h,2);
for(i=lo1;i<hi1;i++){
for (j=lo2;j<hi2;i++){
int *a = (int *)svGetArrElemPtr2(h,i,j);
*a = i * j;
} } }
SV
C

## Slide 12: 消耗时间的task
SV侧
define time consuming task(tcm_func)
  等待时间点
  启动一个引入的非时间消耗函数。
export time consuming task(tcm_func)
C侧
  定义时间消耗的函数(extern tcm_func)
  在函数(run_all_stage)中启动时间消耗的任务(tcm_func)
SV侧
  调用时间消耗的函数(run_all_stage)
注意
  直接与时间相关的行为，必须在SV侧实现。

## Slide 13
Thank You !